## Slide 1: Upstream pipelines integrity management TNK-BP approach
<number>
SPE conference presentation
13 October 2009
Доклад для конференции SPE
13 октября 2009
Управление целостностью промысловых трубопроводов Подход ТНК-ВР

## Slide 2: История/ History
<number>
ТНК-ВР была организована в 2003 году
В наследство объёдинённая компания получила около 28000 км трубопроводов
Значительная часть трубопроводов имела срок службы более 15 лет и не самое лучшее техническое состояние
Недостаточное покрытие трубопроводного парка средствами защиты от коррозии
Требовался значительный объём ресурсов для обеспечения непрерывной и безопасной эксплуатации трубопроводов
TNK-BP was established in 2003
Joint company had received about 28000 km of pipelines
Significant part of pipelines had more than 15 years of operation and not best ever condition
Corrosion protection was insufficient
Significant resources were required to ensure safe and continuous operation

## Slide 3: Стратегия управления целостностью Integrity management strategy
07/30/26 07:55
© THK-BP presentation name
<number>
In 2004 integrity management strategy was developed with a goal to reduce pipeline leaks
Main focus areas:
  Pipeline leak risk assessment
  Replacement of leaking pipelines
  Piloting and implementation of advanced technologies to increase technical condition of pipelines (inhibition, advanced inspection, corrosion protection, advanced repair technologies)
Risk assessment tool was developed to identify critical pipelines that require additional intervention
ТNК-ВР Board of Directors set a goal to reduce leaks by 50% by 2009
Senior management obtain regular pipeline integrity reporting with leak cause analysis
ТNК-ВР subsidiaries were provided with required resources
В 2004 году была разработана стратегия управления целостностью. Основная цель которой - снижение аварийности всех трубопроводных систем
Основные направления стратегии управления целостностью:
  Оценка рисков аварийности
  Замена аварийных трубопроводов
  Апробация и внедрение новых технологий для повышения уровня технического состояния существующих трубопроводов (ингибирование, новые методы диагностики, электрохимическая защита, современные технологии ремонта)
Был разработан инструмент приоритезации трубопроводов, с помощью которого выделяются наиболее важные трубопроводы, определяются приоритеты на реконструкцию, причем более высокий приоритет получают трубопроводы, пролегающие через экологически чувствительные территории
Совет Директоров ТНК-ВР установил обязательство к 2009 году снизить на 50% исторически сложившуюся в компаниях-предшественницах аварийность трубопроводов
Высшее руководство компании получает регулярную отчётность об аварийности трубопроводов с анализом причин
На предприятиях ТНК-ВР было профинансировано применение новых технологий, включая ингибирование коррозии и диагностирование
Notes: <number>

## Slide 4: Risk assessment Prioritization model
07/30/26 07:55
© Название презентации ТНК-ВР
<number>
Leak risk assessment is made by application of prioritization model
Set of key factors to assess:
  Probability of failure;
  Potential consequences;
Pipelines are divided to 4 categories by risk:
  HH – very high;
  H – high;
  M – medium;
  L – low
Model reveals critical pipelines from environmental, production and safety standpoint where leaks are possible
Very high and high risk pipelines are most priority to replace and protect from corrosion
Annual data update
Распределение парка трубопроводов ТНК-ВР по риску / TNK-BP pipelines risk distribution
Оценка рисков аварий и их последствий производится по модели приоритезации трубопроводов
Набор ключевых факторы модели приоритезации оценивает:
  Вероятность порыва;
  Потенциальные последствия;
В зависимости от критичности трубопроводы относятся к четырем зонам опасности:
  ОВ – очень высокой;
  В – высокой;
  С – средней;
  Н – низкой
Модель выделяет наиболее важные трубопроводы с точки зрения экологии, добычи и безопасности на которых возможны аварии
Трубопроводам высокой и очень высокой категории риска отдаётся приоритет для замены, реконструкции и проведения мероприятий по защите от коррозии
Обновление модели проводится на ежегодной основе
Оценка рисков Модель приоритезации
Notes: <number>

## Slide 5: Стратегия управления целостностью Реконструкция
<number>
До создания
ТНК-ВР/
Before TNK-BP
Результаты:
  С 2004 года ТНК-ВР реконструировала более 3000 км трубопроводов
Требования:
  Обязательное применение экономичного способа защиты от внутренней и наружной коррозии
  Возможность для проведения диагностики и очистки
  Входной контроль качества трубной продукции;
  Контроль качества строительства
Развитие:
  С 2008 г. повсеместно внедряется практика привлечения внешних подрядчиков для проведения независимого технадзора при строительстве и реконструкции;
  Старые трубопроводы при реконструкции выводятся из эксплуатации и демонтируются
  Внедрение известных ремонтных технологий с применением полиэтиленового лайнера
  Повышение доли ремонтных мероприятий по результатам диагностики для оптимизации затрат
Объёмы замены трубопроводов/ Pipeline replacements
Integrity management strategy Replacement
Results:
  Since 2004 TNK-BP had replaced over 3000 km
Requirement:
  Mandatory application economical method of corrosion protection
  Ability to inspect and clean
  Quality control of tubes
  Construction quality control
Development:
  Independent quality control contractors are used on all construction sites since 2008;
  Replaced pipelines are to be fully decommissioned
  Implementation of advanced repair technologies with polyethylene liner
  Increase of repairs based on inspection results to optimize cost

## Slide 6: Стратегия управления целостностью Ингибирование
<number>
Результаты:
  Проведение пилотных проектов и расширение на всю компанию;
  Рост объёмов ингибиторной защиты в 5 раз с 2003 г.
  Сейчас в ТНК-ВР под ингибированием находится ~ 40% трубопроводов;
  Удельная аварийность на старых ингибируемых трубопроводах в 10 раз ниже чем на трубопроводах без защиты;
  Скорость коррозии снижается на 90% при подаче ингибитора
Требования:
  Применение только высокоэффективных реагентов.
  Проводится входной контроль качества реагентов
  Разработан и утвержден СТАНДАРТ по ингибиторной защите
  Внедрена система Оценочных листов для контроля и оценки качества ингибирования
Развитие:
  Приведение всех работ по ингибированию и мониторингу к требованиям СТАНДАРТА
  Расширение западной практики комплексного ингибирования – покупка реагента вместе с результатом
Точка закачки ингибитора/ Inhibitor injection point
Незащищенный
Not protected
Защищенный
Protected
Объёмы ингибиторной защиты трубопроводов/ Inhibition scope
Integrity management strategy Inhibition
Results:
  Piloting and corporate implementation;
  Inhibition growth by 5 times since 2003.
  Currently ТNК-ВР inhibit ~ 40% of pipelines;
  Average leak rate on inhibited pipelines 10 times less in comparison with not protected of same age;
  Corrosion speed is reduced by 90% after inhibitor application
Requirement:
  Application of chemicals that performs
  Mandatory quality control
  Inhibition standard developed
  Inhibition scorecard implemented to ensure it`s quality
Development:
  Bring inhibition and monitoring in standard compliance
  Extension of western approach of complex inhibition – purchase of chemical with results
До создания
ТНК-ВР/
Before TNK-BP

## Slide 7: Стратегия управления целостностью Диагностика
<number>
Результаты
  Наиболее важные трубопроводы подвергаются внутритрубной диагностике
  Проведение пилотных испытаний современных методов неразрушающего контроля
    Магнитные методы и GUL .
Требования:
  В 2007 в ТНК-ВР разработана методика диагностики нефтепромысловых трубопроводов с увеличенным объёмом контроля по сравнению с требованиями Ростехнадзора.
  Результаты диагностики являются необходимым условием для обоснования инвестиций.
Развитие:
  Расширение применения новых методов неразрушающего контроля
  Использование результатов диагностики для формирования перспективных планов замены и ремонта трубопроводов и оценки эффективности защиты от коррозии
Объёмы диагностики трубопроводов/ Inspection coverage
Integrity management strategy Inspection
До создания
ТНК-ВР/
Before TNK-BP
Results
  Most important pipelines are subjected to smart pig inspection
  Piloting of recent inspection technologies
    Magnetic methods and GUL .
Requirements:
  In 2007 TNK-BP issued inspection methodology that require additional scope compared to Rostechnadzor requirements.
  Inspection results are mandatory to justify investments.
Development:
  Extension of recent inspection technologies application
  Inspection results to be used to create long term plans for replacement, repairs and corrosion protection activities

## Slide 8: Results
<number>
Результаты